Załącznik Nr 7

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

Oświadczamy, że oferowany przez nas fabrycznie nowy samochód dostawczy spełnia następujące wymagania:

Producent
Model/typ

L.p	Wymagane minimalne parametry	Wartość wymagana	Wartość oferowana
Parametry techniczne
1	Samochód fabrycznie nowy – rok produkcji 2016 lub 2017	Tak, podać
2	Silnik: pojemność skokowa:1500 - 1570 cm3	Tak, podać
3	Silnik Diesel czterocylindrowy, rzędowy	Tak
4	Wymagana norma czystości spalin – Euro 6	Tak
5	Moc maksymalna: 73-75 k	Tak, podać
6	Układ jezdny: napęd na przednią oś	Tak
7	Rozstaw osi: 2700 - 2730 mm	Tak, podać
8	Rodzaj nadwozia: VAN	Tak
9	Homologacja: ciężarowa	Tak
10	Skrzynia biegów ręczna (5 biegowa)	Tak
11	Hamulce przednie – tarcze wentylowane / Hamulce tylne tarczowe	Tak
12	Systemy wspomagające kierowcę: / - ABS z rozdziałem siły hamowania / - wspomaganie kierownicy progresywne / - system stabilizacji toru jazdy ESP / - funkcja wspomagania ruszania na wzniesieniu	Tak
13	Kabina 3 miejscowa	Tak
14	Przednie fotele dla pasażerów składane,co umożliwiające przewóz dłuższych przedmiotów	Dopuszczalne
15	Zdalne sterowanie centralnym zamkiem: selektywne otwieranie (drzwi, przestrzeń ładunkowa), blokowanie drzwi podczas ruszania	Tak
16	Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki, pełne (bez szyb)	Tak
17	Uchwyty na napoje	Tak
18	Elektrycznie starowane szyby boczne przednie	Tak
19	Fotel kierowcy: manualna regulacja, zagłówek z regulacją wysokości położenia,	Tak
20	Gniazda 12V: min 2, 1 na desce rozdzielczej (zapalniczka), w przestrzeni bagażowej	Tak
21	Immobiliser	Tak
22	Kierownica 3-ramienna z tworzywa sztucznego	Tak
23	Kieszenie w drzwiach bocznych z przodu	Tak
24	Klamki wewnętrzne czarne	Tak
25	Klimatyzacja manualna jednostrefowa: filtr przeciwpyłkowy	Tak
26	Kontrolki niezapiętych pasów dla kierowcy i pasażera	Tak
27	Lusterka boczne regulowane elektrycznie	Tak
28	Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera	Tak
29	Oświetlenie wewnątrz: 1 lampka główna oraz min. 2 lampki w konsoli sufitowej, min. 1 lampka w przestrzeni bagażowej	Tak, podać
30	Lusterka boczne regulowane elektrycznie, szyba po stronie kierowcy sterowana sekwencyjnie	Tak
31	Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe w pierwszym rzędzie na miejscach skrajnych: regulacja wysokości położenia, napinacze bezpieczeństwa i ograniczniki siły napięcie / na miejscu centralnym: pas bez regulacji i napinacza	Tak
32	Poduszka czołowa dla kierowcy	Tak
33	Prawe drzwi boczne przesuwne	Tak
34	Przegroda drabinka za fotelem kierowcy	Tak
35	Reflektory przednie halogenowe, z funkcja świateł do jazdy dziennej	Tak
36	Regulacja kolumny kierownicy manualna w dwóch płaszczyznach	Tak
37	Schowek na desce rozdzielczej, zamykany	Tak
38	Schowki otwarte: min. 5	Tak
39	Szuflada pod siedzeniem kierowcy	Dopuszczalne
40	Szyby barwione	Tak
41	Tempomat i ogranicznik prędkości ze sterowaniem z kolumny kierownicy	Tak
42	Uchwyt na torbę.	Dopuszczalne
43	Uchwyty do mocowania ładunku: min. 6	Tak, podać
44	Komputer pokładowy,	Tak
	Radio CD z MP3, min. 2 głośniki przód, sterowanie z kolumny kierownicy	Tak
45	Wykończenie nadwozia standardowe: zderzak przedni – całkowicie w kolorze czarnym, zderzak tylny w kolorze czarnym, boczne listwy ochronne w kolorze czarnym, lusterka boczne i klamki zewnętrzne w kolorze czarnym	Tak
46	Wykończenie przedziału bagażowego – tworzywo sztuczne:panele drzwi bocznych przesuwnych do połowy wysokości, panele boków części tylnej do połowy wysokości (bez błotników), panele drzwi tylnych dwuskrzydłowych do połowy wysokości, panel tylnej klapy wykończony tworzywem sztucznym	Tak
47	Wyłożenie podłogi przedziału bagażowego tworzywem sztucznym	Tak
48	Zawieszenie przednie Mac Pherson	Tak
49	Zawieszenie tylne belka odkształcalna	Tak
50	Lakier: biały	Tak
51	Tapicerka: tkaninowa, ciemno szara	Tak
52	Trójkąt ostrzegawczy, apteczka	Tak
53	Ładowność min. 730 – max 753	Tak, podać
54	Długość zewnętrzna pojazdu min. 4500 - max. 4640 mm	Tak, podać
55	Szerokość zewnętrzna max. 1820 mm	Tak, podać
56	Wysokość zewnętrzna min. 1820- max. 1844 mm	Tak, podać
57	Felgi stalowe 15” z oponami 195/65- 195/70 R15	Tak
58	Pełnowymiarowe koło zapasowe	Tak
59	Komplet opon zimowych	Tak
60	Komplet opon zimowych	Tak

Pozycjach 14, 39, 42 powyższej tabeli Zamawiający w kolumnie wartość wymagana wpisał: „dopuszczalne”, co oznacza, iż samochód może lecz nie musi posiadać tego wyposażenia.