Znak sprawy: ZP.291.12.2020

Załącznik nr 1 do SIWZ

DOSTAWĘ SPRZĘTU NA POTRZEBY REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy przedmiot zamówienia

- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

| Poz. | Rodzaj sprzętu | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do laseroterapii 1-kanałowy z sondą prysznicową | 1 |
| 2 | Podpórka czterokołowa | 1 |
| 3 | Pionizator dynamiczny | 1 |
| 4 | Stół do pionizacji | 1 |
| 5 | Stół rehabilitacyjny częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska | 1 |
| 6 | Podnośnik elektryczny | 1 |
| 7 | Szyna CPM z modułem stawu skokowego | 1 |
| 8 | Balkonik | 1 |
| 9 | Schody do nauki chodzenia | 1 |
| 10 | Tablica do ćwiczeń manualnych | 1 |
| 11 | Stepper poziomy z podwójnym i niezależnym mechanizmem oporu | 1 |
| 12 | Urządzenia do aktywnej i pasywnej terapii ruchowej kończyn dolnych i górnych z biofeenbackiem | 1 |
| 13 | Przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne z osprzętem | 2 |
| 14 | Aparat do elektroterapii - 2 kanałowy | 1 |
| 15 | Wózek transportowo kąpielowy z hydrauliczną regulacją wysokości (wózek wanna do kąpieli) | 1 |

- Przedmiot zamówienia musi być dostarczany, wdrożony i zainstalowany w całości w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Przedmiotu Zamówienia zgodnie z zasadami i wytycznymi Zamawiającego, niniejszymi zapisami SOPZ oraz Umowy.

- Ilekroć w niniejszym SOPZ Zamawiający użył w opisie oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza produkty równoważne opisywanym w treści SIWZ. Jeżeli zapisy zawarte w Załączniku nr 2 wskazywałyby w odniesieniu do rozwiązań, materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza składanie ofert na „produkty” równoważne. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim musi odpowiadać produkt, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania materiałów, sprzętu i urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów /produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących spełnienie przez produkty równoważne ww. parametrów i cech.

- Wszelkie dostarczane urządzenia:

- Muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się urządzeń: odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych.

- Nie dopuszcza się urządzeń posiadających wadę prawną w zakresie pochodzenia sprzętu, wsparcia technicznego i gwarancji producenta.

- Elementy, z których zbudowane są urządzenia muszą być produktami producenta urządzeń lub być przez niego certyfikowane oraz wszystkie w całości muszą być objęte gwarancją producenta.

- Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

- Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu wraz z oryginalnymi opakowaniach producenta.

- Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej.

- Minimalne wymagania techniczne:

1. Aparat do laseroterapii 1- kanałowy z sonda prysznicową

Wymagane jest dostarczenie 1 sztuki urządzenia spełniającego poniżej opisane minimalne parametry funkcjonalne:

Wymagania minimalne

Aparat jednokanałowy do laseroterapii

Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 4,3 cala ułatwiający sterowanie aparatem

Sonda laserowa prysznicowa IR+R 4x50mW/685nm,4x200mW/830nm, 13x16mw/470nm(światło niebieskie) Całkowita moc lasera 1000mW

tryb pracy lasera ciągły i impulsowy 0 -10000 Hz

częstotliwości Nogiera i EAV

autotest podłączonych sond laserowych

współczynnik wypełnienia 10 – 90 %

Dawka płynnie regulowana 0,1 – 99,0 J/cm2

2 pary okularów ochronnych do laseroterapii

Możliwość podłączenia do aparatu sond laserowych czerwonych, podczerwonych oraz prysznicowych

Możliwość podłączenia dwóch sond jednocześnie

Klasa lasera 3B

Regulacja kontrastu ekranu

Możliwość zmiany kolorów ekranu

Sekwencje zapisywane przez użytkownika minimum 150

Historia ostatnich 20 zabiegów

Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy)

Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 500)

Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi

Możliwość definiowania własnego hasła bezpieczeństwa w aparacie

Wybór dźwięków, regulacja głośności, automatyczne wyłączanie

Identyfikacja i test akcesoriów

Wizualna identyfikacja aktywnych akcesoriów.

Wielojęzyczne menu

Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim

Klasa bezpieczeństwa II ( wg IEC 536 )

Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz

Waga max 3 kg.

Wymiary 380 x 190 x 260 mm

Gwarancja 24 miesiące

Oryginalny stolik producenta aparatu

Stolik wyposażony w min. 6 otwieranych uchylnie schowków na akcesoria

stolik posiadający możliwość montażu modułu VAC w miejsce jednego ze schowków

specjalistyczne przegubowe ramię o stabilnej konstrukcji instalowane na stoliku, służące do montażu sond laserowych

2. Podpórka czterokołowa

Wymagane jest dostarczenie 1 szt. urządzenia spełniającego poniżej opisane minimalne parametry funkcjonalne:

Wymagania minimalne

Podpórka czterokołowa wysoka typu ambona z hamulcami przeznaczony do używania przez osoby niepełnosprawne, w celu odnowienia i ćwiczenia umiejętności stania oraz chodzenia bez pomocy lub z asystą osób trzecich. Przewidziany został on do używania wyłącznie, jako pomoc w zajęciu i utrzymaniu pozycji spionizowanej przez użytkownika oraz w reedukacji chodu, w trakcie procesu rehabilitacji.

Posiada w standardzie uprząż asekurującą pacjenta oraz niezależne hamulce na każdym z kół (wyposażone w reduktor/regulator prędkości chodzenia ).

W każdym z dwóch rozmiarów występuje możliwość regulacji wysokości i szerokości urządzenia.

Można także regulować długość i kąt nachylenia uchwytów.

W standardzie znajdują się odbojniki – na każdym kole – chroniące przed uszkodzeniem ścian i otoczenia.

brak spowalniacza ruchu na kołach tylnych

3. Pionizator dynamiczny

Wymagane jest dostarczenie 1 szt. urządzenia spełniającego poniżej opisane minimalne parametry funkcjonalne:

Wymagania minimalne

Pionizator dynamiczny, zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Budowa modułowa pozwala w łatwy i szybki sposób dostosować go do potrzeb pacjenta. Urządzenie umożliwia pacjentowi chodzenie bez pomocy osób trzecich, gdy swobodny chód jest niemożliwy. Pomaga rozpocząć i wyćwiczyć proces chodzenia. Może też być używany jako stały środek poruszania się. Posiada modułową budowę, która umożliwia adaptację procesu rehabilitacyjnego do potrzeb pacjenta. Możemy go w łatwy sposób i beznarzędziowo dopasować do wzrostu użytkownika, dzięki czemu ma on zastosowanie dla większej gamy pacjentów. Składana rama pionizatora w znaczący sposób ułatwia transport.

Skala pomiarowa pozwala szybko i dokładnie powrócić do ustawień z dnia poprzedniego, bądź gdy z urządzenia korzysta kilka osób. Niezależnie od ustawień wysokości środek ciężkości występuje zawsze w tym samym miejscu.

Występuje w czterech rozmiarach (0, 1-2, 3-4, 5 ) nawet do 190 cm.

Dostępny w dwóch wersjach konfiguracyjnych przedniej lub tylnej.

Jest w większości typów wyposażony standardowo w regulację wysokości ramy, miednicy i klatki fizyczną.

Budowa modułowa pozwala nam dostosować urządzenie do potrzeb osoby i podążać za nią w procesie rehabilitacji (łatwy demontaż poszczególnych elementów). Dla przykładu : dodając opcjonalne podłokietniki, Dzięki separatorowi kończyn dolnych można ustabilizować kolana, dzięki czemu może służyć jako pionizator statyczny. jest idealnym rozwiązaniem w celach terapeutycznych z zakresu szkolenia chodu zarówno w domu jak i ośrodkach terapeutycznych.

Rozmiar dla osób dorosłych z kompletem akcesoriów: obejma piersiowa, obejma biodrowa, podpory przedramion, podpora lędźwiowa, składane siedzisko w formie siodełka, stabilizacja nóg, zestaw kół tylnych z hamulcami postojowymi.

4. Stół do pionizacji

Wymagane jest dostarczenie 1 szt. urządzenia spełniającego poniżej opisane minimalne parametry funkcjonalne:

Wymagania minimalne

Stół do pionizacji z elektryczną zmianą kąta pochylenia leżyska, wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo. Stoły wykorzystywane są do pionizacji pacjentów po długotrwałym unieruchomieniu, z porażeniami, licznymi przypadkami pooperacyjnymi oraz do leczenia ciężkich stanów urazowych rdzenia kręgowego. Stoły mogą być również wykorzystywane do leczenia dzieci z wadami postawy oraz porażeniem mózgowym. Przeznaczone są dla pacjentów leżących w szpitalu, zakładzie opieki lub w domu do stopniowego przemieszczania chorego z pozycji leżącej do pionizowanej. Pacjent może wesprzeć się na regulowanych pochwytach.

W zestawie: 3 pasy stabilizacyjne.

Wymiary całkowite (dł. x szer.): 201x68cm

Wymiary leżyska (dł. x szer.): 196x60cm

Wysokość: 85cm

Wysokość leżyska w pozycji pionowej: 204cm

Regulacja kąta nachylenia leżyska: od 0 do +90°

Waga: 65kg

Maksymalne obciążenie: 150kg

5. Stół rehabilitacyjny częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska

Wymagane jest dostarczenie 1 szt. urządzenia spełniającego poniżej opisane minimalne parametry funkcjonalne:

Wymagania minimalne

Stół rehabilitacyjny częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska, wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo.

Długość: 203 cm

Wysokość regulowana elektrycznie za pomocą pilota w zakresie: 60-92 cm

Szerokość: 120 cm

Waga: 86 kg

6. Podnośnik elektryczny

Wymagane jest dostarczenie 1 szt. urządzenia spełniającego poniżej opisane minimalne parametry funkcjonalne:

Podnośnik elektryczny to kompaktowy i przenośny podnośnik f do użytku w opiece domowej lub instytucjonalnej o ciężarze podnoszenia wynoszącym maksymalnie 150kg. Umiarkowany ciężar całkowity oraz możliwość rozłożenia na dwie części składowe łatwe do obsłużenia bez użycia narzędzi sprawia, że jest idealnym wyborem dla przenośnego podnośnika. Produkt jest również podnośnikiem łatwym w manewrowaniu ponieważ waga użytkownika znajduje się powyżej kół o niskim tarciu co ułatwia transport pacjenta. Produkt z manualnym rozstawem podstawy jezdnej. Duża pojemność akumulatora zapewnia wysoką liczbę odnoszeni zanim pojawi się potrzeba ładowania.

Opatentowany system mocowania podwieszek na wieszaku

Możliwość podnoszenia z podłogi

System sterowania

System elektrycznego i ręcznego awaryjnego opuszczania

Wyposażony w komfortowe miękkie uchwyty

Maksymalny udźwig 150 kg

Przedział podnoszenia min/max 421 / 1647 mm

Szerokość zewnętrzna podstawa min/max 610 / 956 mm

Szerokość wewnętrzna podstawa min/max 390 / 510 mm

Wysokość podstawy montażowej min/max 107 / 150 mm

Długość nóg 1060 mm

Sposób podnoszenia elektryczny

Sposób rozkładania nóg ręczny/elektryczny

Promień skrętu 1300 mm

Średnica kół przód/tył ø75 / ø100

Ciężar całkowity 33,5 kg

Ciężar najcięższej pojedynczej części 18 kg

W zestawie 2 rozmiary chust M/L.

7. Szyna CPM z modułem stawu skokowego

Wymagane jest dostarczenie 1 szt. urządzenia spełniającego poniżej opisane minimalne parametry funkcjonalne:

Wymagania minimalne

1. Program progresywnego zginania - Ten program automatycznie zwiększa wstępnie ustawiony kąt zgięcia o 1O . Sekwencja programów jest następująca: rozgrzewka, program intensywnego zginania, program standardowy i program relaksujący.

2. Program progresywnego prostowania - Ten program automatycznie zwiększa wstępnie ustawiony kąt wyprostu o 1O. Sekwencja programów jest następująca: rozgrzewka, program intensywnego wyprostu, program standardowy i program relaksujący.

3. Program progresywnego zginania i prostowania (z postępem zginania i prodtowania) - Ten program automatycznie zwiększa zakres ruchu o 1O. (zarówno w przypadku zgięcia i wyprostu). Sekwencja programów jest następująca: rozgrzewka, program intensywnego zginania i prostowania, program standardowy i program relaksujący.

4. Program progresywnego zginania i prostowania (wyłącznie z postępem zginania) - Ten program automatycznie zwiększa wstępnie ustawiony kąt zgięcia o 1O. Sekwencja programów jest następująca: rozgrzewka, program intensywnego zginania i prostowania, program standardowy i program relaksujący.

5. Intensywny program zginania - Ten program skupia się na intensywnych ćwiczeniach w pozycji zgięcia. Sekwencja programów jest następująca: rozgrzewka, program intensywnego zginania, program standardowy i program relaksujący.

6. Intensywny program prostowania - Ten program skupia się na intensywnych ćwiczeniach w pozycji wyprostu. Sekwencja programów jest następująca: rozgrzewka, program intensywnego prostowania, program standardowy i program relaksujący.

7. Intensywny program zginania i prostowania - Ten program skupia się na intensywnych ćwiczeniach zarówno w pozycji zgięcia, jak i wyprostu. Sekwencja programów jest następująca: rozgrzewka, program intensywnego zginania i prostowania, program standardowy i program relaksujący.

8. Program rozciągania - wyprost - Ten program skupia się na ćwiczeniach rozciągających w pozycji wyprostu. Sekwencja programów jest następująca: rozgrzewka, program rozciągania w pozycji wyprostu, program standardowy i program relaksujący.

9. Program rozciągania - zgięcie - Ten program skupia się na ćwiczeniach rozciągających w pozycji zgięcia. Sekwencja programów jest następująca: rozgrzewka, program rozciągania w pozycji zgięcia, program standardowy i program relaksujący.

10. Program rozciągania - zgięcie i wyprost - Ten program skupia się na ćwiczeniach rozciągających zarówno w pozycji zgięcia, jak i wyprostu. Sekwencja programów jest następująca: rozgrzewka, program rozciągania w pozycji zgięcia i wyprostu, program standardowy i program relaksujący.

11. Program delikatnego zginania - Ten program automatycznie zmniejsza wstępnie ustawiony kąt zgięcia o 5O a podczas terapii kąt zwiększa się, aż do osiągnięcia wstępnie ustawionej wartości. Sekwencja programów jest następująca: rozgrzewka, program intensywnego zginania ze zmniejszonym kątem zginania, program intensywnego zginania ze wstępnie ustawionym kątem zginania, program standardowy i program relaksujący.

12. Program delikatnego wyprostu - Ten program automatycznie zmniejsza wstępnie ustawiony kąt wyprostu o 5O, a podczas terapii kąt zwiększa się, aż do osiągnięcia wstępnie ustawionej wartości. Sekwencja programów jest następująca: rozgrzewka, program intensywnego prostowania ze zmniejszonym kątem wyprostu, program intensywnego prostowania ze wstępnie ustawionym kątem wyprostu, program standardowy i program relaksujący.

13. Program delikatnego zginania i wyprostu - Ten program automatycznie zmniejsza zakres ruchu o 5O (zarówno w przypadku zginania jak i prostowania), a podczas terapii zakres ruchu zwiększa się, aż do osiągnięcia wstępnie ustawionej wartości. Sekwencja programów jest następująca: rozgrzewka, program intensywnego prostowania i zginania ze zmniejszonym zakresem ruchu, program intensywnego prostowania i zginania ze wstępnie ustawionymi kątami, program standardowy i program relaksujący.

8. Balkonik

Wymagane jest dostarczenie 1 szt. urządzenia spełniającego poniżej opisane minimalne parametry funkcjonalne:

Balkonik łączący w sobie trzy funkcje, może być używany jako kroczący, stały, bądź stały z kółkami,

składana rama aluminiowa,

stabilna i wytrzymała konstrukcja,

łatwy sposób zablokowania funkcji kroczącej,

wymienne stopki podporowe zakończone gumą,

dodatkowe wymienne stopki przednie wyposażone w kółka o średnicy 12 cm,

ergonomiczne uchwyty,

wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm.

9. Schody do nauki chodzenia

Wymagane jest dostarczenie 1 szt. urządzenia spełniającego poniżej opisane minimalne parametry funkcjonalne:

Dwustronne Schody do nauki chodzenia przeznaczone są do rehabilitacji osób które utraciły zdolność chodzenia. Zestaw posiada regulowane poręcza umożliwiające ćwiczenia zarówno dorosłym pacjentom jak i dzieciom. Szkielet schodów oraz poręcze wykonane ze stali lakierowanej proszkowo na kolor szary, stopnie wykonane ze sklejki.

Długość: 3007 mm

Szerokość: 730 mm

Regulacja wysokości poręczy: 620-1000 mm

Stopnie – I ciąg

Wysokość: 150 mm

Głębokość: 300 mm

Szerokość: 600 mm

Ilość stopni: 5

Stopnie – II ciąg

Wysokość: 150 mm

Głębokość: 300 mm

Szerokość: 600 mm

Ilość stopni: 3

Podest

Długość: 660 mm

Szerokość: 660 mm

10. Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem

Wymagane jest dostarczenie 1 szt. urządzenia spełniającego poniżej opisane minimalne parametry funkcjonalne:

Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem wyposażona jest w zestaw przyrządów do ćwiczeń umocowanych na blacie z możliwością regulacji wysokości oraz w obciążniki miękkie ze skóry 5 x 25 dkg. Wszystkie obciążniki są mocowane do linek za pomocą esików.

Blat: 72 x 52 cm

Wysokość regulowana w zakresie: 54-86 cm

11. Stepper poziomy z podwójnym i niezależnym mechanizmem oporu

Wymagane jest dostarczenie 1 szt. urządzenia spełniającego poniżej opisane minimalne parametry funkcjonalne:

System operacyjny EMS

Konstrukcja ułatwiająca wejście

Rozdzielny opór dla obu pedałów

Dwa oddzielne systemy oporu

Regulowane i ergonomiczne uchwyty

Zakres ruchu (kroku) 2.54 – 30.48 cm

Regulacja oparcia 12°

Obrót siedziska 360°

Powiększone platformy na stopy

Ułatwione wsiadanie z wózka

12. Urządzenia do aktywnej i pasywnej terapii ruchowej kończyn dolnych i górnych z biofeedbackiem

Wymagane jest dostarczenie 1 szt. urządzenia spełniającego poniżej opisane minimalne parametry funkcjonalne:

Tryb aktywny, pasywny i wspomagany kończyn dolnych oraz górnych

System ciągłej kontroli, pasy stabilizujące i wsparcie podudzi

System ciągłej kontroli nadzorujący opór urządzenia, przy jednoczesnym monitorowaniu siły użytkownika w trybie aktywnym.

Kontrola spastyczności

Zdalne sterowanie i archiwizacja za pomocą tabletu oraz dedykowanej przez producenta aplikacji

Regulacja pozycji pedałów oraz wysokości uchwytów

Regulacja wysokości uchwytów kończyn górnych 78 – 92 cm

Możliwość zaprogramowania ruchu do przodu i/lub do tyłu podczas jednej sesji terapeutycznej

Zakres oporu : 1 – 120 Watt

Programowalny czas : 1 – 120 minut

Zakres prędkości 10 – 90 RPM

Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 10 cali

Interfejs w języku polskim

Waga urządzenia – max 47 kg

Gwarancja: minimum 12 miesięcy

Deklaracja zgodności dla wyrobów medycznych

Instrukcja w języku polskim

Menu w języku polskim

13. Przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne z osprzętem

Wymagane jest dostarczenie 2 szt. urządzenia spełniającego poniżej opisane minimalne parametry funkcjonalne:

Przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne - znajduje zastosowanie przy łóżkach, stosowany w rehabilitacji wraz osprzętem (linki, podwieszki, obciążniki, pasy stabilizujące) daje możliwość wykonywania szeregu ćwiczeń podobnie jak w UGUL-u. Zamontowane kółka jezdne z hamulcem pozwalają na łatwe przemieszczanie PUR-a.

Długość: 260 cm

Szerokość: 70 cm

Wysokość: 204 cm

Waga: 36 kg

WYPOSAŻENIE DODATKOWE AKCESORIA I OSPRZĘT C1 Ciężarek miękki 0,50 kg - 4 szt C2 Ciężarek miękki 1,00 kg - 4 szt C3 Ciężarek miękki 1,50 kg - 2 szt C4 Ciężarek miękki 2,00 kg - 2 szt C5 Ciężarek miękki 2,50 kg - 2 szt C6 Ciężarek miękki 3,00 kg - 2 szt C7 Ciężarek miękki 4,00 kg - 2 szt ES Esik metalowy - 40 szt KS Kamaszek skórzany do wyciągu - 2 szt L1 Linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu - 120cm - 2 szt L2 Linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu - 160cm - 2 szt L3 Linka z bloczkami do ćw. z obciążeniem -350cm - 2 szt L4 Linka do ćw. samowspomaganych dł. 225 cm - 2 szt L5 Linka do ćw. samowspomaganych z obciążeniem - 550 cm - 2 szt M1 Mankiet nadgarstkowo-kostkowy - 2 szt M2 Mankiet udowy - 4 szt P1 Pas do stabilizacji ud i kręgosłupa - 4 szt P2 Pas do wyciągu za miednicę -2 szt PG Pętla Glissona z orczykiem - 2 szt POD1 Podwieszka dwustawowa ze skóry - 4 szt POD2 Podwieszka klatki piersiowej - 2 szt POD3 Podwieszka pod miednicę - 2 szt POD4 Podwieszka pod głowę - 2 szt POD5 Podwieszka ramienna - 6 szt POD6 Podwieszka udowa - 6 szt POD7 Podwieszka kolanowa - 6 szt UCH Uchwyt metalowy na linkę - 5 szt

14. Aparat do elektroterapii – 2 kanałowy

Wymagane jest dostarczenie 1 szt. urządzenia spełniającego poniżej opisane minimalne parametry funkcjonalne:

Szczegółowy opis techniczny aparatu

Aparat 2-kanałowy do elektroterapii

Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 4,3 cala ułatwiający sterowanie aparatem

Możliwość pracy 2 kanałów niezależnie na różnych parametrach prądów

Dostępne prądy: Galwaniczny, Diadynamiczne (DF, MF, CP, LP, RS, CP-ISO), Träberta, Faradaya, NPHV Sekwencje, Neofaradyczny, Rosyjska stymulacja - prąd Kotza Impulsy trapezoidalne Impulsy stymulujące Impulsy prostokątne Impulsy trójkątne Impulsy eksponencjalne Impulsy ze wzrostem ekspotencjalnym Impulsy łączone Impulsy Przerywane TENS (symetryczny, falujący, asymetryczny, bursty), 2-polowa interferencja 4-polowa interferencja Izoplanarne pole wektorowe Fale o średniej częstotliwości HVT Impulsy IG Modulowany prąd impulsowy Prąd VMS Prąd Kotza EPIR Prąd Leduca Fale H Mikroprądy Stymulacja spastyczna wg Hufschmidta Stymulacja spastyczna wg Jantscha Elektrodiagnostyka

Prosta zmiana polaryzacji elektrod

Tryb prądu stałego (cc) i stałego napięcia (cv)

Programowalne sekwencje (zestawy) prądów

Elektrodiagnostyka: Krzywa I/t reobaza i chronaksja, punkt motoryczny, współczynnik akomodacji.

Test jakości elektrod

Współpraca z aparatem podciśnieniowym VAC

Sygnały dźwiękowe

Kontrola kontaktu elektrod ze skórą

Regulacja kontrastu ekranu

Możliwość zmiany kolorów ekranu

Podgląd (interpretacja graficzna) płynącego prądu

Płynna modyfikacja parametrów prądów

Sekwencje zapisywane przez użytkownika (minimum 150)

Historia ostatnich 20 zabiegów

Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy)

Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 500)

Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi

Klasyfikacja protokołów według efektów terapeutycznych

Możliwość definiowania własnego hasła bezpieczeństwa w aparacie

Wybór dźwięków, regulacja głośności, automatyczne wyłączanie

Wielojęzyczne menu

Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów elektroterapii

Identyfikacja i test akcesoriów

Wyposażenie aparatu : 2 przewody do elektrod, 4 elektrody 70x50 mm, woreczki na elektrody 70x50mm, pasy do mocowania elektrod, kabel sieciowy wraz z zasilaczem.

Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim

Klasa bezpieczeństwa II ( wg IEC 536 )

Zasilanie 100-240 v , 50-60 Hz

Waga max 3 kg.

Wymiary 380 x 190 x 260 mm

Gwarancja minimum 24 miesiące

Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski

15. Wózek transportowo kąpielowy z hydrauliczną regulacją wysokości (wózek wanna do kąpieli)

Wymagane jest dostarczenie 1 szt. urządzenia spełniającego poniżej opisane minimalne parametry funkcjonalne:

Wózek wanna (wózek wannowy, wózek transportowo kąpielowy) i podnośnik przywannowy nie są substytutami. Wózek jest urządzeniem wielofunkcyjnym, umożliwia zarówno transport jak i kąpiel w pozycji leżącej. Do kąpieli wymaga pomieszczenia wolnego od przeszkód, z odpływem i baterią (można też używać go przy łóżku stosując niewielką ilość wody odprowadzaną do podręcznego zbiornika). Podnośnik przywannowy natomiast jest urządzeniem stacjonarnym, służącym jako pomoc przy kąpielach w instalowanej na stałe wannie. W ostatnim czasie masowo były likwidowane stanowiska wannowe na korzyść łazienek przystosowanych dla wózków. Mimo to, wanny mają swoje niewątpliwe zalety. Z tych też powodów zarówno łazienki z tradycyjną wanną, jak i łazienki otwarte mają zastosowanie dla osób z różnymi schorzeniami i różnym stopniem upośledzenia.

Długość całkowita – 2020 mm;

Długość wanny – 1900 mm;

Wysokość całkowita – 860-1250 mm;

Szerokość całkowita – 750 mm;

Szerokość wanny – 600 mm;

Masa – 75 kg;

Dno wanny – 550-950 mm;

Dopuszczalne obciążenie – 140 kg.

Wyposażenie dla wózków - konstrukcja ze stali nierdzewnej INOX - koło kierunkowe - materac zdejmowany oraz płyta pod materac z tworzywa - uchwyty do materaca zdejmowanego